Załącznik nr  1  do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis techniczny | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 1 |
| 1. | Urządzenie pełnopasmowe | Trójdrożny element szerokopasmowy systemu źródła punktowego z zastosowaną technologią źródła liniowego Zasilanie pasywne Użyteczny zakres częstotliwości: Minimum 45Hz – 20KHz (-6dB) LF minimum 2 przetwornik nie mniejsze niż 10” Mid - cewka minimum 3,5” High - cewka minimum 1,75” Moc znamionowa nie mniejsza niż 1000W (LOW) Maksymalny poziom ciśnienia dźwięku z dedykowanym wzmacniaczem mocy: minimum 135dB (LOW), Mid-High minimum 145dB -współczynnik szczytu (crest factor) 6Db Dyspersja pozioma 120°, 90°, 60° lub 105° (45°+60°); 90° (30°+60°); 75° (30°+45°) Dyspersja pionowa nie więcej niż 20° wymiary nie większe niż 674 x 291 x 492 mm Odporne na pył i deszcz minimum IP54 Waga nie większa niż 28kg | 6 |
| 2 | Urządzenie niskotonowe | Moc znamionowa nie mniej niż 1200 W Konstrukcja składająca się minimum z jednego przetwornika o średnicy nie mniejszej niż 18” Impedancja znamionowa 8 Ω, Użyteczny zakres częstotliwości 30 Hz - 120 Hz, Maksymalny SPL z oferowanym wzmacniaczem mocy nie mniejszy niż̇ 138 dB - współczynnik szczytu (crest factor) 6dB Przetwornik 1x 18" Wymiary nie większe niż 674 x 570 x 596 mm Odporne na pył i deszcz minimum IP54 Waga nie większa niż 45 kg. | 6 |
| 3 | Wzmacniacz mocy typ 1 | Czterokanałowy wzmacniacz mocy, Wbudowany procesor DSP, Fabryczne presety z filtrami FIR dla oferowanych zestawów głośnikowych, Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96kHz/24bit Moc minimalna moc znamionowa min. 4 x 3 500 W (4 Ω), Minimum 4x wejścia analogowe Minimum 4x wejścia cyfrowe w standardzie AES/EBU Zarządzanie poprzez złącze Ethernet oraz dedykowane oprogramowanie Wbudowana matryca audio minimum 4x4 Systemowa skrzynia transportowa rack zawierająca zasilanie z kablem 16 A / 230 V, Dodatkowy panel gniazd (złącza głośnikowe, wejścia analogowe) | 2 |
| 4 | Monitor niskoprofilowy trójdrożny | Przetworniki 2x 8" / 2", 1x 1,4", 1x 1,75" Koaksjalne, moc znamionowa 500 W, moc szczytowa 2 000 W, Efektywność minimum 104 dB, max SPL 143 dB, impedancja 8 Ω, Nominalny kąt zasięgu (-6 dB) H60° V55+40°, Użyteczny zakres częstotliwości minimum 54 Hz - 22 kHz. Możliwość pracy w trybie pasywnym oraz bi-amp Odporne na pył i deszcz minimum IP53 Wymiary nie większe niż 545x272x450 mm. Waga ≤ 19 kg. | 6 |
| 5 | Kolumna wielofunkcyjna dwudrożna | Dwudrożny zestaw głośnikowy, zasilanie pasywne, Przetworniki 1x 8" / 2", 1x 8" / 1,75", Moc znamionowa nie mniej niż 450 W, moc szczytowa 1 800 W, Efektywność nie mniej 98 dB, max SPL 131 dB, impedancja 8 Ω, nominalny kąt zasięgu (-6 dB) stożkowo 100°, Użyteczny zakres częstotliwości nie węższy niż 60 Hz - 20 kHz. W komplecie z dedykowanym pokrowcem Wymiary nie większe niż 230x540x270 mm. Waga ≤ 12 kg. | 2 |
| 6 | Wzmacniacz mocy typ 2 | Czterokanałowy wzmacniacz mocy, Wbudowany procesor DSP, Fabryczne presety z filtrami FIR dla oferowanych zestawów głośnikowych, Częstotliwość próbkowania nie mniejsza niż 96kHz/24bit Moc minimalna moc znamionowa min. 4 x 3 000 W (4 Ω), Minimum 4x wejścia analogowe Minimum 4x wejścia cyfrowe w standardzie AES/EBU Zarządzanie poprzez złącze Ethernet oraz dedykowane oprogramowanie Wbudowana matryca audio minimum 4x4 Skrzynia transportowa rack | 2 |
| 7 | Akcesoria | Skrzynie transportowe na urządzenia pełnopasmowe – 3szt. Pokrowce na urządzenia niskotonowe - 3 szt. Deskorolki transportowe na urządzenia niskotonowe – 3 szt. Dedykowana rama do podwieszania urządzeń niskotonowych i pełnopasmowych – 2szt. Dedykowana rama do montażu urządzeń pełnopasmowych na statywie – 6szt. Dedykowana rama do montażu urządzeń pełnopasmowych bezpośrednio na urządzeniach niskotonowych - 2szt. Dedykowane wkładki do zmiany propagacji urządzeń pełnopasmowych 120° - 4szt. Skrzynie transportowe na monitory – 3szt. Skrzynia transportowa na okablowanie – 2szt. Skrzynie transportowe na ramy montażowe - 5szt. Sztyce Top-Sub z możliwością regulacji wysokości do 1,5m -6szt. | kpl |
| 8 | Okablowanie, kable i złącza renomowanych producentów, Cordial, Klotz, Neutrik. | 15m 4x4mm2 10szt 5m 4x4mm2 6szt 1m 4x4mm2 12szt 0,5m 4,4mm2 8szt 15m 4x2,5mm2 4szt 5m 2x2,5mm2 8szt Rozdzielacz sygnału głośnikowego „Y” 4 sztuki (okablowanie do zweryfikowania z użytkownikiem na etapie podpisywania umowy) | kpl |
| 9 | Szkolenie z obsługi urządzeń | Szkolenie z obsługi i konfiguracji urządzeń | 1 |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis techniczny | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ 2 |
| 1 | Mikrofon do stopy perkusji, dynamiczny, kardioidalny | Odpowiedź częstotliwościowa: 20 ÷ 16 000 Hz Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1kHz): 0,25 mV/Pa; 0,9 mV/Pa @ 50 Hz Impedancja nominalna: 350 Ω | 2 |
| 2 | Mikrofon ze zintegrowanym uchwytem do instrumentu (tomy perkusji, dęte blaszane); dynamiczny, kardioidalny | Odpowiedź częstotliwościowa: 40 ÷ 18 000 Hz Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1kHz): 1,8 mV/Pa Impedancja nominalna: 350 Ω | 4 |
| 3 | Mikrofon typu shotgun, pojemnościowy, superkardioidalny z przetwornikiem niskoimpedancyjnym (RF) | Odpowiedź częstotliwościowa: 50 ÷ 25 000 Hz Czułość w polu swobodnym, bez obciążenia (1kHz): -24 dBV/mV/Pa; 63 mV/Pa Równoważny poziom szumu wg IEC/CCIR: 11 dB/23 dB SPL max: 129 dB Impedancja nominalna: 25 Ω Zasilanie Phantom: 48 V; tolerancja ± 4 V Pobór prądu: 3,3 mA | 2 |
| 4 | Mikrofon do saksofonu, trąbki, puzonu, konga i instrumentów perkusyjnych z uchwytem do instrumentu, pojemnościowy, prepolaryzowany, kardioidalny (wersje z różnymi uchwytami); złącze: XLR | Odpowiedź częstotliwościowa: 40 ÷ 20 000 Hz Czułość w polu swobodnym (1kHz): 4 mV/Pa Równoważny poziom szumu wg DIN/IEC: 35 dB(A) SPL max @ 1 kHz: 147 dB Impedancja nominalna: 100 Ω Pobór prądu (12 ÷ 48 VDC): 3,0 mA | 6 |
| 5 | Mikrofon instrumentalny, dynamiczny, kardioidalny | Odpowiedź częstotliwościowa: 40 ÷ 15 000 Hz Czułość, bez obciążenia (1kHz): 1,6 mV/Pa; -56 dBV/Pa Impedancja nominalna: 310 Ω Zawieszenie kapsuły: pneumatyczne | 6 |
| 6 | Mikrofon wokalowy, dynamiczny, kardioidalny | Odpowiedź częstotliwościowa: 50 ÷ 15 000 Hz Czułość, bez obciążenia (1kHz): 1,6 mV/Pa; -56 dBV/Pa Impedancja nominalna: 300 Ω Zawieszenie kapsuły: pneumatyczne | 6 |
| 7 | Mikrofon instrumentalny, dynamiczny, superkardioidalny | Odpowiedź częstotliwościowa: 50 ÷ 16 000 Hz Czułość, bez obciążenia (1kHz): 2,8 mV/Pa; -51 dBV/Pa Impedancja nominalna: 290 Ω Zawieszenie kapsuły: pneumatyczne | 2 |
| 8 | Mikrofon wokalowy, dynamiczny, kardioidalny | Odpowiedź częstotliwościowa: 50 ÷ 16 000 Hz Czułość, bez obciążenia (1kHz): 2,6 mV/Pa; -51,5 dBV/Pa Impedancja nominalna: 290 Ω Zawieszenie kapsuły: pneumatyczne | 2 |
| 9 | Mikrofon instrumentalny, pojemnościowy (elektretowy), kardioidalny | Odpowiedź częstotliwościowa: 20 ÷ 20 000 Hz Czułość, bez obciążenia (1kHz): 14,1 mV/Pa; -37 dBV/Pa Równoważny poziom szumu wg IEC: 14 dB (A) SPL max (1 kHz @ 1% THD): 145 dB PAD, przełączalny: 0/-15/-25 dB HPF, przełączalny: płaski/-6 dB/okt poniżej 115 Hz; - 18 dB/okt poniżej 80 Hz Zasilanie Phantom: 11 ÷ 52 VDC zasilanie Phantom Pobór prądu: 4,7 mA max | 2 |
| 10 | Wielkomembranowy mikrofon instrumentalny, pojemnościowy, kardioidalny | Odpowiedź częstotliwościowa: 20 ÷ 20 000 Hz Czułość, bez obciążenia (1kHz): 20 mV/Pa Równoważny poziom szumu wg IEC: 13 dB (A) Stosunek sygnał/szum: 81 dB (A) PAD: - 20 dB HPF: 160 Hz Zasilanie Phantom: 9 ÷ 52 VDC zasilanie Phantom Pobór prądu: 2 mA (MBHO, MBNM 550) Mikrofon instrumentalny, pomiarowy, pojemnościowy (elektretowy), omni Odpowiedź częstotliwościowa: 10 ÷ 20 000 Hz Czułość, bez obciążenia (1kHz): 6 mV/Pa Równoważny poziom szumu wg CCIR: 30 dB SPL max (1 kHz): 126 dB Zasilanie Phantom: 16 ÷ 48 VDC zasilanie Phantom Pobór prądu: 5,5 mA | 4 |
| 11 | Mikrofon instrumentalny, pojemnościowy, kardioida | Odpowiedź częstotliwościowa: 40 ÷ 20 000 Hz Czułość, bez obciążenia (1kHz): 7 mV/Pa Równoważny poziom szumu wg IEC: 14 dB (A) SPL max (1 kHz): 126 dB Zasilanie Phantom: 22 ÷ 48 VDC zasilanie Phantom Pobór prądu: 1,7 mA | 4 |
| 12 | Mikrofon pojemnościowy o budowie modułowej (przedwzmacniacz i wymienna kapsuła), kapsuła hiperkardioida, przedwzmacniacz beztransformatorowy | Odpowiedź częstotliwościowa: 40 ÷ 20 000 Hz Czułość, bez obciążenia: 10 mV/Pa Równoważny poziom szumu wg IEC: 15 dB (A) SPL max: 130 dB Zasilanie Phantom: 16 ÷ 48 VDC zasilanie Phantom Pobór prądu: 4,5 mA | 2 |
| 13 | Odtwarzacz płyt CD-RW, CD Audio, MP 3, karty SD/SDHC, USB, tuner analogowy/DAB; łącze Bluetooth | Odpowiedź częstotliwościowa - 20Hz-20kHz : +/- 1 dB Stosunek sygnał/szum – 95dB Zakres dynamiki – 90dB Zniekształcenia - <0.005% Przesłuchy – 90dB Wspierane media / nośniki - SD(512MB - 2GB)/SDHC(4GB - 64GB); USB(512MB - 64GB); CD, CD-R, CD-RW (tylko format CD-DA), System plików – FAT16/FAT32 Formaty odtwarzania AAC (USB/SD tylko) - Stereo/Mono, 44,1kHz/48kHz, 8kbps-320kbps Formaty odtwarzania WMA - Stereo/Mono, 44,1kHz/48kHz, 32kbps-320kbps Formaty odtwarzania Wave (USB/SD tylko) - Stereo/Mono, 44.1kHz/48kHz, 16/24-bit Formaty odtwarzania MP3 - Stereo/Mono, 44,1kHz/48kHz, 32kbps-320kbps Formaty odtwarzania CD-DA - Stereo, 44.1kHz Liczba kanałów - 2 mono(lub 1 stereo) Wejścia analogowe - Jack stereo 3,5 mm Wyjścia analogowe - XLR-3, RCA Wejścia/wyjścia cyfrowe - RCA, forma SPDIF Wyjście słuchawkowe – Tak Złącze RS232 – Tak złącze usb – Tak wersja bluetooth – 4.2 Tuner analogowy FM - Tak (87,5 ÷ 108 MHz) Tuner cyfrowy DAB - Tak, zakres III (174 ÷ 240 MHz) Zabudowa fabryczna 19” | 3 |
| 14 | Krótkofalówka 8-kanałowa z kodowaniem głosu dla prywatności, czasowym wyłącznikiem i mikrofonosłuchawką | Zakres częstotliwości: 446.00 ÷ 446.1 MHz Moc na antenie: 0,5 W Moc wyjścia audio: 1500 mW Szerokość kanału: 12,5 kHz Kody prywatne: 219 kodów Przeciętny czas pracy na standardowym akumulatorze: do 20 godzin Zakres temperatur pracy: - 30 ÷ + 60 [°C] Szczelność: IP 55 Część odbiorcza Czułość: -122 dBm (0,18 µV) Selektywność dla sąsiadujących kanałów: 70 dB @ 12,5 kHz Zniekształcenia audio: < 5% Część nadawcza Stabilność częstotliwości: < 1,5 ppm Interferencje i harmoniczne: -36 dBm @ f < 1 GHz; -30 dBm ˃ 1 GHz Szum i zakłócenia FM: < -45 dB Ograniczanie modulacji: ± 2,5 kHz @ 12,5 kHz | 10 |
| 15 | Dwukanałowy aktywny DI-box | Złącza: 2 x combo XLR, 2 x 1/4″ TRS link jacks, 1/8″ stereo TRS jack Impedancja: 1 MΩ (zbalansowane gniazda combo i link), 20 kΩ (tylko combo XLR), 500 kΩ (niezbalansowane gniazdo 1/8″ stereo TRS) Maksymalny poziom wejściowy: Gniazda combo XLR i TRS 28 dBu (z włączonym tłumikiem), 21 dBu 1/8″ TRS jack (z włączonym tłumikiem) Tłumik: 20 dB pad | 2 |
| 16 | Jednokanałowy aktywny DI-box | Złącza: 2 x 1/4″ TRS i 3-pinowe XLR połączone równolegle Impedancja: 1 MΩ nominalna, zbalansowana lub niezbalansowana, 20 kΩ (tylko XLR) Maksymalny poziom wejściowy: 35 dBu (z włączoną opcją pad) Tłumik: 20 dB pad | 4 |
| 17 | System bezprzewodowy – zestaw odbiornik plus nadajnik typ1 bodypack | Odbiorniki: Tłumienie sąsiadujących kanałów: ≥ 75 dB Odpowiedź częstotliwościowa: 25 ÷ 18 000 Hz Zniekształcenia THD: ˂ 0,9 % Stosunek sygnał-szum: ˃ 115 dB (A) Zasada działanie odbiornika: true diversity Zasilanie aktywnych anten odbiorczych: tak Złącze sieci LAN: tak, zdalna obsługa PC lub MAC Czułość sygnału radiowego: 2,5 μV dla 52 dBA eff S/N Wyjścia audio, symetryzowane: tak Nadajniki: Stabilizacja częstotliwości: ≤± 15 ppm Moc wyjściowa RF: 10, 20, 50 [mW] Odpowiedź częstotliwościowa, mikrofon: 80 ÷ 18 000 Hz Stosunek sygnał-szum: ˃ 115 dB (A) Nominalne napięcie zasilania: 2,4 VDC Czas pracy (bateria alkaliczna; 2 x AA): ok. 8 godzin Odchylenie szczytowe: ± 48 kHz | 24 |
| 18 | System bezprzewodowy – nadajnik typ 2 do ręki | Stabilizacja częstotliwości: ≤± 15 ppm Moc wyjściowa RF: 10, 20, 50 [mW] Odpowiedź częstotliwościowa, mikrofon: 80 ÷ 18 000 Hz Stosunek sygnał-szum: ˃ 115 dB (A) Nominalne napięcie zasilania: 2,4 VDC Czas pracy (bateria alkaliczna; 2 x AA): ok. 8 godzin Odchylenie szczytowe: ± 48 kHz Dynamiczna kapsuła o charakterystyce superkardioidalnej | 12 |
| 19 | Aktywny rozdzielacz sygnałów antenowych – spliter | Rozdzielacz sygnału zgodny z oferowanymi torami bezprzewodowymi, musi pochodzić od producenta systemu bezprzewodowego | 6 |
| 20 | Wzmacniacz antenowy | Zgodny z oferowanymi torami bezprzewodowymi, musi pochodzić od producenta systemu bezprzewodowego | 6 |
| 21 | Antena odbiorcza | Zakres UHF, Charakterystyka kierunkowa: omni; Impedancja: 50 Ω; Złącze: zgodne z urządzeniami | 6 |
| 22 | Kardioidalny mikrofon nagłowny typ 1, pojemnościowy z prepolaryzowaną kapsułą; zasada pracy: gradient ciśnienia | Odpowiedź częstotliwościowa: 20 ÷ 20 000 Hz Efektywne pasmo przenoszenia w bliskim polu (2 ÷ 3 cm): 100 Hz ÷ 20 kHz Zasilanie: 5 ÷ 10 VDC (+48VDC z adapterem) Czułość nominalna ± 3 dB (1kHz): 6 mV/Pa; -44 dB re. 1 V/Pa Równoważny poziom szumu: 26 dB(A) SPL max (10% THD): 14 | 36 |
| 23 | Kardioidalny mikrofon nagłowny typ 2, pojemnościowy | Mikrofon nagłowny, pojemnościowy, back elektret Charakterystyka kierunkowa: kardioidalna Odpowiedź częstotliwościowa: 50 ÷ 18 000 Hz Zasilanie: 0,8 ÷ 5 VDC Czułość ± 3 dB (1kHz): -45 dB re. 1 V/Pa SPL max (10% THD): 13 | 48 |
| 24 | Słuchawki studyjne zamknięte | Typ przetwornika: Dynamiczny Konstrukcja: Zamknięte Oddziaływanie akustyczne z uchem: Nauszne Pasmo przenoszenia: 5 – 40,000 Hz Impedancja nominalna: 48 Ω Tłumienie dźwięków otoczenia: 20 dB A Nominalny SPL @1 mW / 500 Hz: 100 dB Nominalny SPL @1 V / 500 Hz: 114 dB Krótkotrwała maksymalna moc wejściowa: 100 mW Znamionowa maksymalna moc wejściowa (tryb pracy ciągłej): 30 mW THD @ 1 mW: 0,40% @ 100 Hz; 0,05% @ 500 Hz; 0,04% @ 1 kHz Siła nacisku pałąka na głowę: 5,3 N Długość i rodzaj kabla: 3 m prosty, jednostrony, odłączalny Wtyk: mini jack stereo (3,5 mm) oraz adapter 1/4″ (6,35mm) | 6 |
| 25 | Kabina akustyczna na statywie z popfiltrem | Regulowana wysokość Mocowanie gwintu : 5/8" wymiary nie większe niż: Średnica / szerokość niż: 46cm Głębokość : 26,5 cm Wysokość : 30 cm Grubość ścianki : 5,5 cm statyw: Wysokość maksymalna: 167 cm Wysokość minimalna: 89 cm Materiał: Metal Gwint główny: 5/8” Adapter: przejściówka 5/8 na 3/8 Udźwig: do 40kg Filtr mikrofonowy z podwójną nylonową siatką na elastycznej szyjce: Średnica nie większa niż: 16 cm Długość szyjki nie większa niż 35 cm | 4 |
| 26 | Statyw kolumnowy | Statyw kolumnowy teleskopowy Wysokość: - Min: 120cm - Max: 200cm Nogi: 80cm, zakończone nasadką gumową Dopuszczalne obciążenie: do 60kg. Podstawa składana - bezstopniowa regulacja rozstawu nóg Rury cienkościenne stalowe Pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6 Waga: do 6kg | 6 |
| 27 | Niski statyw mikrofonowy | Rury cienkościenne stalowe Kolor czarny półmatowy Pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6 Wysokość 65/155cm Wysięgnik teleskopowy poziomy, zakończony gwintem 3/8" Nóżki 32cm zakończone nasadką gumową z regulowaną średnicą rozstawu | 10 |
| 28 | Wysoki statyw mikrofonowy | Wysokość min:100cm Wysokość max:230cm Nóżki:32cm, zakończone nasadką gumową Ramię poziome 70cm, zakończone gwintem 3,8" Podstawa składana Waga nie większa niż: 3,2kg Rury cienkościenne stalowe Kolor czarny półmatowy Pokrętła plastikowe wykonane z wysokoudarowego poliamidu PA-6 | 20 |
| 29 | Zestaw okablowania scenicznego | Okablowanie, kable i złącza renomowanych producentów, np. Cordial, Klotz, Neutrik Przewód mikrofonowy xlr – xlr M/F – 5m – 30szt. Przewód mikrofonowy xlr – xlr M/F – 10m – 30szt. Przewód mikrofonowy xlr – xlr M/F – 15m – 30szt. Przewód symetryczny sygnałowy typ-1 TRS – xlr M – 10m – 20szt. Przewód symetryczny sygnałowy typ-2 TRS – xlr F – 10m – 20szt. Przewód głośnikowy 2x2,5mm2 – 10m – 15szt. Przewód głośnikowy 2x2,5mm2 – 15m – 15szt. Kabel wielożyłowy estradowy 8 kanałów – 10m – 2szt. Łącznik przewodów głośnikowych – 10szt. | 1 |
| 30 | Przewód do połączeń cyfrowych | Przewód CAT5e do połączeń cyfrowych na bębnie 50m | 2 |
| 31 | Komputer stacjonarny typu PC | Komputer stacjonarny typu PC, o parametrach nie gorszych niż: System operacyjny 64-bitowy Procesor 16 rdzeniowy/24 wątkowy, taktowanie 3,2-5,3 GHz lub równoważny Karta grafiki: 8 GB wyjścia 2 x HDMI, 3 x DisplayPort Pamięć RAM 64 GB Dysk ssd M2 – 2TB, Dysk ssd 1TB Zasilacz 1000W Nagrywarka blu-ray 16x Klawiatura typ klawiszy: membranowe, Mysz bezprzewodowa Karta sieciowa WIFI - wewnętrzna Monitor LED 27” rozdzielczość 3840x2160 wejscie HDMI, DisplayPort | 1 |
| 32 | Zespół głośnikowy typ 1 | Pasywny zespół głośnikowy, pełnopasmowy, dwudrożny; LF: 2 x 6"; HF: 1" kopułkowy; Przetworniki neodymowe, aktywne zabezpieczenie przetwornika wysokotonowego, obudowa ze sklejki brzozowej; Max SPL: ≥ 118 dB @ 1 m; Pasmo przenoszenia (-10 dB; 2π): 50 ÷ 20 000 Hz; Kąty dyspersji (h x v): max 90° x 40° (± 5°); Wymiary max (szer. x wys. x głęb.) [mm]: 195 x 510 x 230, fabryczne punkty montażowe; Urządzenie musi być objęte plikami zabezpieczeń programowych wzmacniacza mocy. Uchwyt montażowy | 4 |
| 33 | Zespół głośnikowy typ 2 | Pasywny zespół głośnikowy, pełnopasmowy, dwudrożny; 1 x 12”/ 1” głośnik ciśnieniowy w obracalnym roztrąbie CD, zabezpieczony aktywnym układem półprzewodnikowym; Głośniki neodymowe, obudowa ze sklejki brzozowej; Max SPL: ≥ 130 dB @ 1 m; Pasmo przenoszenia (-10 dB; 2π): 45 ÷ 20 000 Hz; Kąty dyspersji (h x v): 90° x 60° (± 5°); Wymiary max (szer. x wys. x głęb.) [mm]: 380 x 585 x 410, fabryczne punkty montażowe; uchwyt Urządzenie musi być objęte plikami zabezpieczeń programowych wzmacniacza mocy. | 2 |
| 34 | Zespół głośnikowy typ 3 | Hybrydowy element liniowy; LF: 4 x 4", neodym o długim skoku; HF: 1 x 1" wyjście, głośnik z komorą kompresyjną w falowodzie/roztrąbie, neodym; Obudowa aluminiowa; max SPL: ≥119 dB @ 1 m; pasmo przenoszenia (-10 dB): 85 ÷ 20 000 Hz; Kąty dyspersji (h x v): 130° x 30°; Wymiary (dł. x szer. x głęb.) [mm]: 640 x 130 x 120; Gril: stal perforowana; Uchwyt montażowy | 4 |
| 35 | Zespół głośnikowy typ 4 | Hybrydowy element liniowy; LF: 12 x 4", neodym o długim skoku; HF: 1 x 1" wyjście, głośnik z komorą kompresyjną w falowodzie/roztrąbie, neodym; Obudowa aluminiowa; Max SPL: ≥130 dB @ 1 m; Pasmo przenoszenia (-10 dB): 65 ÷ 20 000 Hz; Kąty dyspersji (h x v): 140° x 25°; Wymiary (dł. x szer. x głęb.) [mm]: 1460 x 130 x 120; Gril: stal perforowana; Uchwyt do montażu na statywie głośnikowym, waga max. 10Kg | 2 |
| 36 | Zespół głośnikowy typ 5 | Zespół głośnikowy, superniskotonowy; LF: 1 x 15" ; Bass reflex; Obudowa ze sklejki brzozowej; Max SPL: ≥128 dB @ 1 m; Pasmo przenoszenia (-10 dB, 2π): 35 ÷ 130 Hz; Wymiary (wys. x szer. x głęb.) [mm]: 450 x 600 x 550; Maksymalna waga: 35kg, wbudowany wzmacniacz z procesorem dźwięku min. 1500W, możliwość zasilenia dwóch głośników szerokopasmowych wraz z przywołaniem odpowiednich plików zabezpieczeń programowych. Możliwość zdalnej konfiguracji parametrów przez łącze LAN. | 2 |
| 37 | Zespół głośnikowy typ 6 | Pasywny zespół głośnikowy, pełnopasmowy, dwudrożny; 1 x 6,5”/ 1” głośnik ciśnieniowy w obracalnym roztrąbie CD, zabezpieczony aktywnym układem półprzewodnikowym; Głośniki neodymowe, obudowa ze sklejki brzozowej; Max SPL: ≥ 123 dB @ 1 m; Pasmo przenoszenia (-10 dB; 2π): 65 ÷ 20 000 Hz; Kąty dyspersji (h x v): 90° x 60° (± 5°); Wymiary max (szer. x wys. x głęb.) [mm]: 195 x 380 x 230, wnęka na statyw kolumnowy 35mm, obudowa fabrycznie przystosowana do użytkowania horyzontalnego, wertykalnego oraz ścięcie w obudowie dla pozycji monitora podłogowego, Urządzenie musi być objęte plikami zabezpieczeń programowych wzmacniacza mocy. | 2 |
| 38 | Pokrowiec transportowy dla aktywnego zestawu superniskotonowego | Pokrowiec transportowy dla aktywnego zestawu superniskotonowego | 2 |
| 39 | Interfejs usb/midi | Interfejs USB Audio/MIDI (16 wejść, 8 wyjść) Nagrywanie z prędkością do 96 kHz / 24 bitów Wymiary nie większe niż: 22 x 44.5 x 6 cm | 1 |
| 40 | Uchwyty montażowe do głośników instalacji stałej | Dedykowane uchwyty montażowe do głośników posiadanych przez zamawiającego. Zamawiający posiada n/w głośniki: Fohhn AT-35 – 2szt. Fohhn AT-08 – 10szt. Fohhn AT-201 – 2szt. Fohhn LX-20asx – 8szt. Fohhn LX-10asx – 2szt. | 24 |
| 41 | Podkonstrukcje do montażu zestawów szerokopasmowych i superniskotonowych | Podkonstrukcje do montażu zestawów szerokopasmowych i superniskotonowych. Zamawiający posiada n/w głośniki: Fohhn AT-201 – 2szt. Fohhn AS-31 – 4szt. Fohhn AT-35 – 2szt. Fohhn AS-22 – 4szt. | 12 |
| 42 | Wzmacniacz mocy | Ilość kanałów odpowiadająca ilości głośników; Moc odpowiadająca co najmniej 70% mocy program urządzeń głośnikowych (IEC-60268) urządzeń głośnikowych; Wzmacniacz mocy klasa D, zintegrowany z dsp, zdalnie sterowany, programowalny, THD+N < 0,15% @ 1 kHz, 8 Ω, 3 dB poniżej przesterowania, zakres dynamiki ˃ 120 dB; odstęp sygnał/szum ˃ 100 dB (A); Programowe zabezpieczenia zespołów głośnikowych; Wielopoziomowe zabezpieczenia wzmacniaczy: przed nadmierna amplitudą napięcia, przed nadmiernym prądem, temperaturowe, zwarciowe, przed składową DC, opóźnione załączanie stopni mocy, miękki start, ogranicznik prądu rozruchowego; Wymuszony obieg chłodzenia z wentylatorem sterowanym temperaturą; Matryca 4 x 4; dsp: 2 x na kanał, filtry FIR, EQ 2 x kanał w pełni parametryczne; Zakres Q: 0,1 ÷ 100; Opóźnienie 0 ÷ 350 ms na wyjściach; 0 ÷ 88 ms na wejściach; Selektywny ogranicznik 3 zakresowy; Technologia filtrów 80 bitowe o podwójnej precyzji; Latencja całości: stała 1,2 ms; Wejścia analogowe; Funkcja STANDBY automatyczna z regulowanym czasem uśpienia; Automatyczne załączenie po pojawieniu się sygnału wejściowego | 3 |
| 43 | Interfejs połączenia sygnału sterującego | Interfejs połączenia sygnału sterującego – możliwość łączności przez lan | 1 |
| 44 | Łącznik statywowy | Łącznik teleskopowy między kolumnowy Bezstopniowy zakres regulacji z blokadą Zakres min.52cm max.85cm Kolor czarny półmat Rurka stalowa cienkościenna z końcówkami standard Φ35mm Waga nie większa niż:1,9 kg | 2 |
| 45 | Cyfrowa konsoleta audio Typ 1 | Cyfrowa konsoleta audio Typ 1: Nie mniej niż 20 czułych na dotyk, zmotoryzowanych tłumików o długości 100 mm, Maksymalnie 2 ekran dotykowe LCD, Obsługa minimum 48 kanałów wejściowych, preferowane jest zastosowanie konsolety wyposażonej w możliwość dowolnego definiowana trybu pracy kanałów wejściowych tzn. mono lub stereo, bez ograniczenia liczby obsługiwanych kanałów, Nie mniej niż 16 szyn typu Aux lub Grupa, z pełnym przetwarzaniem mono lub stereo, Wymagane nie mniej niż 2 szyny Solo mono lub stereo, Nie mniej niż 24 wbudowane wejścia mikrofonowo-liniowe (z możliwością rozszerzenia), Nie mniej niż 12 adresowanych, wbudowanych wyjść analogowych (z możliwością rozszerzenia), Minimum jedno gniazdo na dedykowaną kartę rozszerzeń, Możliwość obsługi matrycy o wielkości min 8 x 8, Minimum 8 grup sterowania, Minimum 12 obsługiwanych 32-pasmowych korektorów graficznych, Nie mniej niż 6 wewnętrznych, stereofonicznych procesorów FX, Preferowana jest możliwość zdefiniowania przez użytkownika dowolnego układu kanałów w warstwach, Możliwość wykorzystania makr definiowanych przez użytkownika, Wbudowany interfejs do rejestracji wielośladowej, Minimum 1 port DVI dla zewnętrznego monitora, Całość zamknięta w jednej obudowie, Waga nie większa niż 20 kg. | 3 |
| 46 | Cyfrowa konsoleta audio Typ 2 | Cyfrowa konsoleta audio Typ 2: Nie mniej niż 30 czułych na dotyk, zmotoryzowanych tłumików o długości 100 mm, Maksymalnie 3 ekran dotykowe LCD, Obsługa minimum 48 kanałów wejściowych, preferowane jest zastosowanie konsolety wyposażonej w możliwość dowolnego definiowana trybu pracy kanałów wejściowych tzn. mono lub stereo, bez ograniczenia liczby obsługiwanych kanałów, Nie mniej niż 16 szyn typu Aux lub Grupa, z pełnym przetwarzaniem mono lub stereo, Wymagane nie mniej niż 2 szyny Solo mono lub stereo, Nie mniej niż 24 wbudowane wejścia mikrofonowo-liniowe (z możliwością rozszerzenia), Nie mniej niż 12 adresowanych, wbudowanych wyjść analogowych (z możliwością rozszerzenia), Minimum jedno gniazdo na dedykowaną kartę rozszerzeń, Możliwość obsługi matrycy o wielkości min 8 x 8, Minimum 8 grup sterowania, Minimum 12 obsługiwanych 32-pasmowych korektorów graficznych, Nie mniej niż 6 wewnętrznych, stereofonicznych procesorów FX, Preferowana jest możliwość zdefiniowania przez użytkownika dowolnego układu kanałów w warstwach, Możliwość wykorzystania makr definiowanych przez użytkownika, Wbudowany interfejs do rejestracji wielośladowej, Minimum 1 port DVI dla zewnętrznego monitora, Całość zamknięta w jednej obudowie, Waga nie większa niż 25 kg. | 1 |
| 47 | Interfejs Typ 1 do komunikacji pomiędzy konsoletami za pośrednictwem protokołu cyfrowego przesyłu sygnału | Interfejs Typ 1 do komunikacji pomiędzy konsoletami za pośrednictwem protokołu cyfrowego przesyłu sygnału audio, Nie mniej niż dwa przyłącza Ethercon do obsługi protokołu DANTE (nazwa własna protokołu) oraz minimalnie jeden port RJ45 do kontroli, Obsługa nie mniej niż 64 wejść i 64 wyjść przy częstotliwości próbkowania nie mniejszej niż 48 kHz i 96 kHz, do wyboru bez ograniczenia liczby kanałów, Preferowana praca w trybie redundantnym, przy czym port RJ45 oraz jeden z portów Ethercon są przełączane razem i pracują jako redundantna para z portem drugim portem Ethercon, przy czym każdy z nich ma oddzielne adresy IP, tak że w przypadku awarii połączenia podstawowego przejmuje je połączenie drugorzędne, Wymagana kompatybilność z cyfrową konsoletą Typ 1, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. | 3 |
| 48 | Interfejs Typ 2 do komunikacji konsolety z zestawem przetworników za pośrednictwem protokołu cyfrowego przesyłu sygnału audio | Interfejs Typ 2 do komunikacji konsolety z zestawem przetworników za pośrednictwem protokołu cyfrowego przesyłu sygnału audio, Nie mniej niż dwa przyłącza CAT5E do obsługi protokołu A3232 (nazwa własna protokołu), Port do komunikacji z dedykowanymi zestawami przyłączy przy pomocy cyfrowego protokołu przesyłu audio A3232 (nazwa własna protokołu), z częstotliwością próbkowania nie mniejszą niż 48 kHz lub 96 kHz, Obsługa łącznie nie mniej niż 64 wejścia i 32 wyjścia przy częstotliwości próbkowania minimum 48 kHz, Preferowane jest rozwiazanie umożliwiające realizację redundantnego połączenia ze stagerackiem, poprzez Zastosowanie dwóch przewodów, transmitujących jednocześnie takie same strumienie cyfrowej sieci audio, Wymagana kompatybilność z cyfrową konsoletą Typ 1 oraz Typ 2, Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych. | 4 |
| 49 | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych Typ 1 | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych Typ 1, do zastosowania jako przyłącze stałe Minimum 32 wejścia mikrofonowo-liniowe z zasilaniem Phantom, Nie mniej niż 16 wyjść liniowych, Nie mniej niż 1 port do komunikacji z dedykowaną konsoletą cyfrową, przy pomocy cyfrowego protokołu przesyłu audio, Zestaw przetworników powinien posiadać minimum jeden interfejs umożliwiający współpracę z siecią A3232 (nazwa własna protokołu), zapewniając nie mniej niż 64 wejścia i 64 wyjścia przy częstotliwości próbkowania, minimum 48 kHz, Możliwość pracy z częstotliwością próbkowania wynoszącą 48 kHz lub 96 kHz, Całość zamknięta w obudowie o masie nie większej niż 16 kg, Możliwość montażu w skrzyni o wysokości nie większej niż 6U do systemu Rack 19 cali. | 3 |
| 50 | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych Typ 2 | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych Typ 2, przeznaczony do zastosowania jako przyłącze sceniczne 16/8 Minimum 16 wejść mikrofonowo-liniowych z zasilaniem Phantom, Nie mniej niż 8 wyjść liniowych, Nie mniej niż 1 port do komunikacji z dedykowaną konsoletą cyfrową, przy pomocy cyfrowego protokołu przesyłu audio, Zestaw przetworników powinien posiadać minimum jeden interfejs umożliwiający współpracę z siecią A3232 (nazwa własna protokołu), zapewniając nie mniej niż 64 wejścia i 64 wyjścia przy częstotliwości próbkowania Minimum 48 kHz, Możliwość pracy z częstotliwością próbkowania wynoszącą 48 kHz lub 96 kHz, Całość zamknięta w obudowie o masie nie większej niż 8 kg. | 5 |
| 51 | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych Typ 3 | Zestaw przetworników analogowo-cyfrowych i cyfrowo-analogowych Typ 3, do zastosowania jako przyłącze stałe Minimum 16 wejścia mikrofonowo-liniowe z zasilaniem Phantom, Nie mniej niż 8 wyjść liniowych, Nie mniej niż 1 port do komunikacji z dedykowaną konsoletą cyfrową, przy pomocy cyfrowego protokołu przesyłu audio, Zestaw przetworników powinien posiadać minimum jeden interfejs umożliwiający współpracę z siecią A3232, (nazwa własna protokołu), zapewniając nie mniej niż 64 wejścia i 64 wyjścia przy częstotliwości próbkowania, minimum 48 kHz, Możliwość pracy z częstotliwością próbkowania wynoszącą 48 kHz lub 96 kHz, Całość zamknięta w obudowie o masie nie większej niż 8 kg, Możliwość montażu w skrzyni o wysokości nie większej niż 6U do systemu Rack 19 cali. | 1 |
| 52 | Skrzynia transportowa | Skrzynia transportowa dla konsolety audio typ 1 | 1 |
| 53 | Szkolenie | Dwudniowe szkolenie użytkownika w zakresie obsługi konsolet cyfrowych | 1 |
| 54 | Montaż, prace instalacyjne, akcesoria montażowe, uruchomienie, strojenie systemów, szkolenie z obsługi | Montaż, prace instalacyjne, akcesoria montażowe, uruchomienie, strojenie systemów, szkolenie z obsługi | 1 |
| 55 | Komputer PC typu laptop | Komputer PC typu laptop, o parametrach nie gorszych niż: system operacyjny 64-bitowy procesor 14 rdzeniowy/20 wątkowy, taktowanie 3,5-4,7 GHz lub równoważny karta grafiki: 8GB, wyjśćie HDMI 2.1 pamięć RAM 32 GB Dysk ssd M2 – 2TB, Dysk ssd 1TB ekran 16.1", 2560 x 1440px, 165Hz | 3 |
| 56 | Zestaw transmisji bezprzewodowej IEM – nadajnik z dwoma odbiornikami | Częstotliwości transmisji 516-558 MHz Liczba kanałów Do 16 Całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD) ≤ 0,9% Poziom wyjściowy +22 dBu Maks. Dewiacja ±48 kHz Nominalna dewiacja ±24 kHz Próg squelch od 5 do 25 dBµV, ustawiany co 2 dB Zakres przestrajania 42 Mhz Stosunek sygnał-szum >90 dB Złącze antenowe BNC, 50 Ω Czas pracy od 4 do 6 godzin Zasięg Do 100 metrów Zasilanie 2 baterie AA 1.5V Wymiary 202 x 212 x 43 mm (nadajnik), nie większe niż: 82 x 64 x 24 mm (odbiornik) Waga nie większa niż: 980 g (nadajnik), 125 g (odbiornik z bateriami) | 2 |
| 57 | Sumator antenowy | Aktywny sumator antenowy zgodny z zestawem transmisji bezprzewodowej IEM | 1 |
| 58 | Antena nadawcza | Antena nadawcza zgodna z sumatorem antenowym oraz zestawem transmisji bezprzewodowej IEM | 1 |